НАРУЧИЛАЦ: Јавно предузеће за стамбене услуге „БОР“

Бор, ул. Николе Пашића бр.14.

ПИБ  100570082

МБ  07342578

- ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ –

Јавне набавка радови на  уређењју  пословног простора у власништву Града Бора у ул. Николе Пашића бр.14.  (замена ПВЦ и АЛУ столарије  у ЈП“БОР“)  , у складу са датом спецификацијом – предмером.

.

Ознака и назив из Општег речника набавке(ОРН) : 45453100 -  радови на реновирању.

-   редни број  ЈНМВ бр. 12/2019

у складу са чланом 54.ст.12 т.1 и члана 63. ЗЈН („Сл.гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015, 68/2015), Комисија за јавне набавке образована Решењем  1528/4  од  25.03.2019.године је дана 03.04.2019.год. припремила измену конкурсне документације из разлога техничке грешке:

Измена Конкурсне документације у поглављу:

lll    ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА – ПРЕДМЕР РАДОВА,

на страници бр.5.

димензије светларника, и гласи:

Светларник димензија 250х235

и

Врата – портал унутрашња димензија  370*290		2ком

Измена Конкурсне документације у поглављу:

Vll    ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА

На страници бр. 24.

димензије светларника, и гласи:

Светларник димензија 250х235

и

Врата – портал унутрашња димензија  370*290		2ком

III   ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈА –

ПРЕДМЕР РАДОВА

А )   ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА на замени ПВЦ и АЛУ  столарије у пословној згради  у ЈП“БОР“ у власништву Града Бора – улаз и ходници

| Р.бр. | опис | Јед.мере | Р | М |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Набавка, транспорт и уградња застакљених ПВЦ светларника.

Светларнике изврадити од високоотпорног тврдог ПВЦ –а

Са шестокоморним системом профила, са ојачаним челичним

нерђајућим профилима, и важећим атестатом на српском језику

са коефицијентом пролаза топлоте оквира са ојачањем:

Uf=1,1W/m2k.

Светларнике дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом,

вулканизовом на угловима.

Светларнике уградити у белој боји са комплетним претећим

Оковом, три крила по ширини, свако крило дели се једном

Пречком на трећини висине, крила су фиксна, отвара се

Само једно – средње мање поље.

Крила застаклити термо Флот стаклом d=4+16+4mm  и

дихтовати ЕПДМ гумом.

У цену урачунати демонтажу постојећих светларника,

израду и уградњу нових ПВЦ  светларника са пластифицираним

окапницама  РШ 15-25цм  и подпрозорном даском.

Обраду шпалетни (продужени малтер, гипс картонске  плоче,

мрежица, лепак, глет маса, угаоне лајсне), извршити са

унутрашње и спољне стране зида  са завршним бојењем

полудисперзијом око прозора у ширини  до 30цм  са

унутрашње стране у белој боји, а воденим фасадексом

фасадне зидове, комплетна оштећења у тону постојеће

фасаде.

Демонтирати столарију однети на депонију.

Обрачун по комаду уграђеног прозора и

Светларника.

(Светларник димензија 250х235)				2ком.		________ 	____

- Набавка, транспорт и уградња застакљених АЛУ

полузастакљених спољних улазних врата и

унутрашњих врата и портала.

Врата израдити од пластифицираних АЛУ профила

са шестокоморним системом профила, са

ојачаним челичним нерђајућим профилима и

важећим атестом  на српском језику.

Опрема бели оков, цилиндар уложак са три кључа

у три шарке по  крилу.  Отворе застаклити термо Флот

стаклом дебљине 4-16-4mm  и дихтовати ЕПДМ гумом.

Отварају  се двокрилнаврата док је остали део портала

Фиксан. У цену урачунати демонтажу и одвоз постојећих

врата и  и портала, обраду шпалетни  са завршним бојењем.

Обрачун по комаду.

Врата – портал спољашња дименизја 145*310		1ком.		______ 		____

Врата – портал унутрашња димензија  370*290		2ком.		______ 		____

Врата – портал унутрашња димензија  195*290		1ком.		______ 		____

УКУПНО :      РАД___________________

МАТ _____________________

Р + M			_______

ПДВ 20% __________________

СВЕУКУПНО________________

Напомена:  сав шут настао током извођења  радова извођач је у обавези да одвезе на градску депонију без посебне надокнаде

- РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА ( не дужи од 20 дана)___________________

- ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВА (најманње 2 године) _______________

# Упознат и сагласан са условима  техничке  спецификације:

Понуђач:

Датум, _______________                         М.П.                          ____________________

# VII   ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Редни број јавне набавке бр.12/2019 - радова по предмеру – уређење пословног простора у власништву Града Бора у ул. Николе Пашића бр.14  а  у складу са датом спецификацијом - предмером

А)   ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА на замени ПВЦ и АЛУ  столарије у пословној згради  у ЈП“БОР“ у власништву Града Бора – улаз и ходници

| Р.бр. | опис | Јед.мер | Колич. | Јед. цена без Пдв-а | Укуп. цена са пдв-а | Укуп. цена без пдв-а | Износ Пдв-а | Укупна цена са Пдв-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Набавка, транспорт и уградња застакљених ПВЦ светларника. Светларнике изврадити од високоотпорног тврдог ПВЦ –а Са шестокоморним системом профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима, и важећим атестатом на српском језику са коефицијентом пролаза топлоте оквира са ојачањем: Uf=1,1W/m2k. Светларнике дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизовом на угловима. Светларнике уградити у белој боји са комплетним претећим Оковом, три крила по ширини, свако крило дели се једном Пречком на трећини висине, крила су фиксна, отвара се Само једно – средње мање поље. Крила застаклити термо Флот стаклом d=4+16+4mm и дихтовати ЕПДМ гумом. У цену урачунати демонтажу постојећих светларника, израду и уградњу нових ПВЦ светларника са пластифицираним окапницама РШ 15-25цм и подпрозорном даском. Обраду шпалетни (продужени малтер, гипс картонске плоче, мрежица, лепак, глет маса, угаоне лајсне), извршити са унутрашње и спољне стране зида са завршним бојењем полудисперзијом око прозора у ширини до 30цм са унутрашње стране у белој боји, а воденим фасадексом фасадне зидове, комплетна оштећења у тону постојеће фасаде. Демонтирати столарију однети на депонију. Обрачун по комаду уграђеног прозора и Светларника. (Светларник димензија 250х235) | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Набавка, транспорт и уградња застакљених АЛУ полузастакљених спољних улазних врата и унутрашњих врата и портала. Врата израдити од пластифицираних АЛУ профила са шестокоморним системом профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима и важећим атестом на српском језику. Опрема бели оков, цилиндар уложак са три кључа у три шарке по крилу. Отворе застаклити термо Флот стаклом дебљине 4-16-4mm и дихтовати ЕПДМ гумом. Отварају се двокрилнаврата док је остали део портала Фиксан. У цену урачунати демонтажу и одвоз постојећих врата и и портала, обраду шпалетни са завршним бојењем. Обрачун по комаду. Врата – портал спољашња дименизја 145*310 1ком. Врата – портал унутрашња димензија 370*290 2ком. Врата – портал унутрашња димензија 195*290 1ком. | Ком Ком ком | 1 2 1 |  |  |  |  |  |

СВЕУКПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ   ИЗНОС: ______________без  пдв-а

ИЗНОС ПДВ-а ____________

ИЗНОС:  _______________са пдв-ом

- цене се исказују у динарима

- у колони  4.  уписати износ јединичне цене без ПДВ-а у динарима;

- у колони  5.  уписати износ јединичне цене са ПДВ-ом у динарима;

- у колони  6.  уписати износ укупне цене без ПДВ-а у динарима ( за дате количине по ставкама) –помножити колоне (3х4)

- у колони  7.  уписати износ ПДВ-а у динарима

- у колони  8.  уписати износ укупне цене са ПДВ-ом у динарима (за дате количине по ставкама) –помножити колоне (3х5)

- УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ :  уписати износ у динарима без ПДВ-а и са  ПДВ-ом у редовима предвиђеним за то, као и припадајући ПДВ.

- Понуда се сматра исправном за разматрање ако су све ставке у обрасцу структуре цене попуњене. У цену су урачунати и сви други припадајући трошкови (превоз,материјал и сл)

-неопходни за реализацију предметне јавне набавке.

- Јединичне цене у понуди су непроменљиве за време важења уговора о јавној набавци.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

_________________________                                                                                 _______________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде

наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом

оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и

печатом оверити образац понуде.

Образац попуњава и потписује власник или законски заступник понуђача који је уписан у регистар АПР или овлашћено лице понуђача

који уз понуду прилаже документ о овлашћењу са свим радњама у поступку .